## Slide 1: 百问网LVGL(v8)课程
3-4_开关(lv_switch)
讲师：biubiu
韦东山·监制

## Slide 2
开关(lv_switch)
开关看起来像一个小滑块，开关的功能类似于按钮，也可以用来打开和关闭某些东西。
创建开关的方法： lv_obj_t * sw = lv_switch_create(parent);

## Slide 3
零件和样式
开关包括以下3个零件： LV_PART_MAIN 背景。 修改其 padding 会让下面的(指示器)在相应方向上的大小发生变化。 LV_PART_INDICATOR 显示开关状态的指示器。 LV_PART_KNOB 在指标左侧或右侧的旋钮。 默认情况下，旋钮是圆形的，边长等于滑块的较小边。 可以修改 padding 值使旋钮变大，填充值可以是不对称的。
示例： // 修改开关背景部分的颜色 lv_obj_set_style_bg_color(sw, lv_color_hex(0xc43e1c), LV_PART_MAIN); // 修改 pad，改变指示器在相应方向上的大小 lv_obj_set_style_pad_left(sw, 5, LV_PART_MAIN); // lv_obj_set_style_pad... // 修改开关状态指示器部分，关闭状态时的背景颜色 lv_obj_set_style_bg_opa(sw, 100, LV_PART_INDICATOR); lv_obj_set_style_bg_color(sw, lv_color_hex(0xc43e1c), LV_PART_INDICATOR); // 修改开关状态指示器部分，打开状态时的背景颜色 lv_obj_set_style_bg_color(sw, lv_color_hex(0x7719aa), LV_PART_INDICATOR | LV_STATE_CHECKED); // 修改开关旋钮部分的颜色 lv_obj_set_style_bg_color(sw, lv_color_hex(0xc43e1c), LV_PART_KNOB);

## Slide 4
用法
当开关被打开时，开关的状态会变为 LV_STATE_CHECKED 。我们可以通过下面这两个接口获取开关当前的状态： lv_obj_has_state(switch, LV_STATE_CHECKED); // 返回 bool 类型， 开-1 ； 关-2 lv_obj_get_state(switch); // 返回枚举类型： LV_STATE_...
一般我们通过触摸或按键控制让开关 打开/关闭，其实我们还可以通过下面这个接口来主动 打开/关闭： lv_obj_add_state(switch, LV_STATE_CHECKED); // 开 lv_obj_clear_state(switch, LV_STATE_CHECKED); // 关
我们可以通过下面的接口让按钮处于不可更改状态： lv_obj_add_state(sw, LV_STATE_DISABLED); // 当前状态是关，并且不可更改 lv_obj_add_state(sw, LV_STATE_CHECKED | LV_STATE_DISABLED); // 当前状态是开，并且不可更改
要让按钮恢复可以更改的状态，我们只要将 LV_STATE_DISABLED 清除即可： lv_obj_clear_state(switch, LV_STATE_ DISABLED); // 清除禁用状态，按钮可正常使用

## Slide 5
事件处理
正常情况下，当开关被点击并且状态发生改变时，会触发 LV_EVENT_VALUE_CHANGED 事件类型。也就是说我们可以在 LV_EVENT_VALUE_CHANGED 事件类型中处理事件，比如： lv_obj_add_event_cb(switch, event_handler, LV_EVENT_VALUE_CHANGED, NULL);

## Slide 6
按键控制
LV_KEY_UP/RIGHT 开
LV_KEY_DOWN/LEFT 关
LV_KEY_ENTER 切换开关

## Slide 7: 感谢观看
祝学习顺利